Ausführungsmerkmale

Herstellerangaben für Hebeschiebetüren aus faserverstärktem PVC RAU-FIPRO®

Hebeschiebetürsystem GENEO®

Profilausbildung

Die Profilausbildung muss der freigegebenen Systembeschreibung entsprechen und für den Verwendungszweck geeignet sein.

Die Flügelprofile müssen in Richtung des Wärmeflusses mindestens 5 Kammern aufweisen. Die Funktionskammer muss so dimensioniert sein, dass sie sowohl Verstärkungsprofile mit einer Bautiefe von mindestens 43 mm als auch geeignete Thermomodule aufnehmen kann. Die Bautiefe der Flügelprofile beträgt mindestens 86 mm, die Falzüberschlagshöhe beträgt 20 mm. Das Zargenprofil ist entweder mit einer thermisch getrennten Aluminiumarmierung oder mit zwei entkoppelten Stahlarmierungen zu verstärken.

Die Befestigung der tragenden Beschlagteile erfolgt grundsätzlich durch die Stahlarmierung des Flügels, die Befestigung der sicherheitsrelevanten Beschlagteile in Stahl oder Aluminium.

Die Elemente sind entsprechend den Richtlinien des Profilherstellers partiell zu armieren. Die systembezogen einzusetzenden Armierungen müssen den vorgegebenen statischen Anforderungen genügen. Die Dichtungsprofile müssen auswechselbar sein.

Zu leichtgängigen Bedienung ist ein speziell auf das Flügelprofil abgestimmtes Laufwagengehäuse einzusetzen.

Rahmenverbindungen

Die Rahmenverbindungen müssen eine ausreichende Festigkeit, Steifigkeit und Dichtheit aufweisen. Die einwandfreie Funktion der Hebeschiebetür ist sicherzustellen. Für geschweißte Rahmenverbindungen aus PVC-U-Profilen gilt die Richtlinie DVS 2207, Teil 25.

Die Schweißnaht ist im Nut-Scherverfahren zu bearbeiteten. Alternativ können die Rahmenverbindungen im REHAU-Konturschweißverfahren ausgeführt werden. Die Schweißungen müssen ohne besonderen Materialzusatz homogen ausgeführt und sauber verarbeitet werden.

Dampfdruckausgleich

Der Dampfdruckausgleich im Glasfalz ist entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Profilherstellers vorzunehmen. Es sind Systeme mit einer separaten Vorkammer vorzuziehen.

Oberfläche/Farbgebung

Die Deckschicht muss farb- und lichtecht sowie witterungs- und alterungsbeständig sein. Die Prüfung der Wetterechtheit erfolgt gemäß den Prüfbestimmungen RAL-GZ 716/1 bzw. nach DIN EN 513.

Die Oberfläche kaschierter Profile muss aus farbstabiler, strukturierter Acrylfolie mit PVC-Trägerschicht bestehen, die homogen mit dem Grundkörper aus modifiziertem PVC-U verbunden ist, ohne die Schweißfestigkeit zu mindern.

Sie muss erhöhten Schutz gegen Abrieb und mechanische Beschädigungen sowie eine hohe Kratzfestigkeit bieten.

Des Weiteren ist zur farblichen Gestaltung die Lackierung der Oberflächen mit dem Lacksystem REHAU Acryl II möglich.